Załącznik nr 8 do SIWZ

WYMAGANIA APARATÓW I SPRZĘTU – po zmianach

PAKIET 1

| l.p | Warunki graniczne dla krążków antybiotykowych: | Parametry oferowane potwierdzić TAK/NIE lub podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Producent krążków musi posiadać certyfikat ISO 13485 i ISO 9001, deklaracje zgodności, certyfiakty analizy, karty charakterystyki substancji niebezpiecznej dołączyć wraz z pierwszą dostawą. |  |
| 2 | Każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i numerem serii. |  |
| 3 | Każda fiolka z krążkami powinna być zapakowana w oddzielne, hermetycznie zamknięte opakowanie typu "blister" z pochłaniaczem wilgoci |  |
| 4 | Na każdym pojedynczym krążku musi widnieć jego symbol i stężenie w mikrogramach wydrukowane dwustronnie. |  |
| 5 | Stężenie antybiotyku w krążku powinno zawierać się w zakresie 90 - 125% ustalonego stężenia wg standardu DIN lub FDA. Do oferty przetargowej należy dostarczyć pismo producenta krążków antybiotykowych odnośnie zakresu stężenia antybiotyku zawartego w krążkach z zaznaczeniem wg jakiego standardu z pośród wymienionych są produkowane. |  |
| 6 | Wszystkie krążki muszą posiadać identyczne warunki przechowywania: od -20 C do +8 C |  |
| 7a* | Fiolki są kompatybilne z dyspenserami firmy Oxiod, które laboratorium posiada na stanie (zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w instrukcji dyspensera). Wraz z dostawą należy dołączyć instrukcje producenta dyspensera. |  |
| 7b* | Krążki są kompatybilne z dyspenserami firmy:……………………….nazwa:…………………….........................., które zostaną nieodpłatnie użyczone przez oferenta na czas trwania umowy (2 sztuki, 8 miejscowe), zgodnie z wytycznymi producenta, zawartymi w instrukcji dyspensera. |  |
| 8 | Z pierwszą dostawą należy dołączyć pozytywną opinię Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. lekowrażliwości drobnoustrojów odnośnie krążków antybiotykowych |  |
| 9 | Data ważności: min. 6 miesięcy od dostawy. |  |
| * niepotrzebne skreślić (7a, lub 7b) |
| lp | Warunki graniczne dla szczepów wzorcowych: | Parametry oferowane potwierdzić TAK/NIE lub podać |
| 1 | Szczepy wzorcowe z max. 4 pasażu na wymazówkach. |  |
| 2 | Postać liofilizowana. |  |
| 3 | Gotowe do użycia, bez konieczności stosowania dodatkowych bulionów lub nośników zawiesiny bakteryjnej. |  |
| 4 | Z pierwszą dostawą instrukcje wykonania od producenta. |  |
| lp | Warunki graniczne dla pasków do oznaczania wartości MIC | Parametry oferowane potwierdzić TAK/NIE lub podać |
| 1 | Paski plastikowe lub bibułowe |  |
| 2 | Paski pakowane pojedynczo w opakowaniach po 10 |  |
| 3 | Z pierwszą dostawą opinię Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. lekowrażliwości drobnoustrojów odnośnie pasków do oznaczania wartości MIC |  |

............................. ,dn. ..............                       	                                                                                                                                                   ............................................

Podpis i pieczęć Wykonawcy

PAKIET 2

| l.p | Wymagania automatycznego analizatora bakteriologicznego do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów na antybiotyki z określeniem wartości MIC oraz SIR | Parametry oferowane potwierdzić TAK/NIE lub podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji aparatu minimum 2011 |  |
| 2 | Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na czas trwania umowy |  |
| 3 | Pełna automatyzacja wykonywanych badań: napełnianie testów, inkubacja, odczyt wyników, usuwanie testów po odczycie |  |
| 4 | Testy identyfikacyjne zawierające minimum 50 dołków |  |
| 5 | Lekowrażliwość dla Gram ujemnych, Gram dodatnich i drożdżaków |  |
| 6 | Kompletne testy do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów bez konieczności dodawania dodatkowych odczynników. |  |
| 7 | Jednoczesna inkubacja maksymalnie 15 testów |  |
| 8 | Średni czas identyfikacji i lekowrażliwości dla większości patogenów 6-8 godzin |  |
| 9 | Wykrywanie mechanizmów oporności typu: metycylinooporność gronkowców, HLAR, ESBL, VRE, MLSb, GISA, KPC |  |
| 10 | Zaawansowany System Ekspertowy przygotowany w oparciu o bazę wiedzy o fenotypach, zawierajaca dane ze światowych publikacji naukowych |  |
| 11 | Graficzna wersja oprogramowania |  |
| 12 | Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania w użytkowanie Zamawiającemu na czas obowiązywania umowy używanej chłodni wyprodukowanej ......................... (nie wcześniej niż 2008r) do przechowywania testów o poj. ………...min. 300 litrów, z cyfrowym, wyświetlaczem. |  |
| 13 | Wykonawca pokrywa koszty wpięcia analizatora do systemu komputerowego |  |
| 14 | Wykonawca zapewni 2 szkolenia/rok, w zakresie wykonywanych badań, organizowane przez towarzystwa naukowe lub wiodące ośrodki w kraju. |  |

............................. ,dn. ..............                       	                                                                                                                                                                                 ............................................

Podpis i pieczęć Wykonawcy

PAKIET 3

| l.p | Warunki graniczne aparatu | Parametry oferowane potwierdzić TAK/NIE lub podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji aparatu nie wcześniej niż 2011 r. |  |
| 2 | Hodowla i detekcja drobnoustrojów w obrębie jednego aparatu. |  |
| 3 | Ilość miejsc w aparacie 40 - 60. |  |
| 4 | Wykrywanie bakterii z krwi i płynów ustrojowych. |  |
| 5 | Brak drobin węgla w preparacie mikroskopowym wykonanym z rozmazu - dołączyć do oferty instrukcję dowolnego podłoża. |  |
| 6 | Dostępne podłoża z inhibitorami antybiotyków. |  |
| 7 | Podłoża hodowlane stanowią jednocześnie podłoża transportowe. |  |
| 8 | Możliwość hodowli i detekcji wzrostu drobnoustrojów wybrednych (Neisseria, Haemophilus) |  |
| 9 | Możliwość hodowli i detekcji grzybów w selektywnych podłożach hamujących wzrost bakterii. |  |
| 10 | Możliwość hodowli i detekcji wzrostu drobnoustrojów sfagocytowanych – specjalne podłoża z czynnikiem lizującym - potwierdzić załączeniem do oferty instrukcji tego podłoża. |  |
| 11 | Dostępne podłoża pediatryczne wymagające max 3 ml materiału. Wraz z pierwszą dostawą należy dołączyć instrukcję procedury – insert z opakowania producenta. |  |
| 12 | Aparat niewymagający codziennej kalibracji. |  |
| 13 | Przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi aparatu. |  |
| 14 | Procedura postępowania z butelkami z pobranym materiałem w przypadku awarii aparatu – zostanie dostarczona w dniu podpisania umowy. |  |
| 15 | Posiadanie certyfikatu CE - dołączyć z pierwszą dostawą. |  |
| 16 | Wydzierżawiający udostępni na czas trwania umowy zestaw komputerowy wraz z UPS oraz zainstalowanym systemem do opracowywania wyników. |  |
| 17 | Wykonawca zapewni 2 szkolenia/rok w zakresie wykonywanych badań, organizowane przez towarzystwa naukowe lub wiodące ośrodki w kraju. |  |

| ............................. ,dn. .............. ............................................ Podpis i pieczęć Wykonawcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 6 l.p Parametry graniczne dla podłoży gotowych na płytkach Petriego i w probówkach Parametry oferowane potwierdzić TAK/NIE lub podać 1 Certyfikaty Kontroli Jakości dla każdej serii podłoży- dostarczyć do każdej dostawy do Zamawiającego. 2 świadectwo kontroli jakości każdej partii produktów zawierające minimum: 3 nazwę producenta, nazwę produktu, numer serii, datę ważności, oznakowanie na denku płytki 4 ogólna charakterystykę pożywki, kolor, pH, 5 charakterystykę mikrobiologiczną, wykaz szczepów kontrolnych z kolekcji ATCC wraz z opisem morfologii kolonii wyrosłych na pożywce 6 dla pożywki Mueller- Hinton certyfikat powinien zawierać kontrolę stabilności pożywki z uzyskanymi wynikami dla poszczególnych szczepów ATCC i krążków antybiogramowych. 7 każda płytka oznaczona czytelnym nadrukiem zawierającym informacje minimum: nazwa i seria podłoża, godzina rozlania, termin ważności. 8 Nadruk na części płytki zawierającej pożywkę (denko). 9 Terminy ważności podłoży na płytkach: 10 minimum 4 tygodni od dostawy dla podłoży zawierających krew 11 minimum 7 tygodni od dostawy dla podłoży pozostałych 12 minimum 4 tygodnie dla podłoży chromogennych 13 Podłoża chromegenne muszą pochodzić od jednego producenta. 14 Wykonawca udostępni na czas trwania umowy zestaw komputerowy wraz z programem niezbędnym do identyfikacji testów manualnych oraz zainstalowanym systemem. |
| ............................. ,dn. .............. ............................................ Podpis i pieczęć Wykonawcy |
| PAKIET 9 l.p Parametry wymagane dla zestawów testowych do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia w surowicy Parametry oferowane potwierdzić TAK/NIE lub podać 1 Testy potwierdzenia - immunoblot 2 Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta 3 Pasek testowy zawiera osobno naniesione antygeny w postaci linii 4 Każdy pasek dodatkowo zawiera dwie linie kontrolne: dla koniugatu IgG i IgM oraz linię kontrolną wskazującą na poprawność inkubacji 5 Brak konieczności zużywania pasków na tzw cut off lub kalibrację 6 Odczyt za pomoca oprogramowania w języku polskim 7 Zapewnienie bezpłatnych konsultacji wykonywanych badań (możliwość wykonania inkubacji porównawczej) 8 Testy potwierdzenia - immunoblot Zestawy do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia w klasie IgG 9 Antygeny: rekombinowane (VlsE B. burgdorferi, VlsE B. garinii, VlsE B. afzelii), lipidy charekterystyczne dla fazy późnej: lipid B. afzelii, B. burgdorferii, p83, p41, p39, wysokospecyficzne dimeryczne OspC, p58, p21, p20, p19, p18. Zestawy testowe do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia w klasie IgM 10 Antygeny: VlsE B. burgdorferi, wysoko oczyszczona rekombimowana flagelina (p41) i BmpA(p39) oraz wysoko oczyszczone rekombinowane, wysokospecyficzne dimeryczne antygeny OspC (p25) z B. afzelii, B. burgdorferi, B. garinii i B. spielmanii Wykonawca wydzierżawi aparat (półautomat lub automat) do wykonania testów Western blot 11 Aparat dostarczony wraz z niezbędnym oprogramowaniem i aplikacjami na wymagane testy 12 Możliwość samodzielnej pracy 13 Wbudowany mechanizm kołyszący 14 Załadowanie pierwotne do 30 pasków testowych 15 W pełni zautomatyzowany pobór odczynników 16 Załączone kanistry na odczynniki i odpady 17 Automatyczne dozowanie i aspiracja odczynników 18 Podczas montażu bezpłatne szkolenie dla pracowników laboratorium 19 Gwarancja na czas trwania umowy 20 Bezpłatny serwis związany z bieżącymi konserwacjami urządzenia oraz wynikający z awarii powstałej nie z winy przeszkolonego użytkownika 21 Sprzęt dostarczany jako kompletny zestaw, bez konieczności dokupowania dodatkowego wyposażenia Wykonawca zapewni bezpłatne korzystanie z programu komputerowego do odczytu i interpretacji wyników testów paskowych ze skanerem płaskim 22 polska wersja językowa 23 zautomatyzowana identyfikacja położenia paska antygenowego, jednoczesny odczyt co najmniej 15 pasków 24 pomiar intensywności oraz ocena wybarwionych pasm antygenowych 25 możliwość modyfikacji wyników wraz z automatyczną dokumentacją naniesionych zmian 26 automatyczne administrowanie wprowadzonymi danymi pacjentów oraz ich wynikami 27 archiwizacja wszystkich wyników – zachowywanie obrazu paska, danych pacjenta (bez konieczności przechowywania potencjalnie zakaźnych pasków po wykonanej inkubacji) 28 Wykonawca zapewni przeszkolenie personelu z zakresu obsługi programu komputerowego |
| ….......................... ,dn. …........... …......................................... Podpis i pieczęć Wykonawcy PAKIET 10 l.p Parametry graniczne aparatu Parametry oferowane potwierdzić TAK/NIE lub podać 1 Analizator wyprodukowany nie wcześniej niż w 2013 r. 2 Wieloparametrowy analizator immunologiczny z minimum 10 miejscami na próbki oraz zautomatyzowaną procedurą pobierania materiału badanego. 3 Możliwość jednoczesnego oznaczania min. 10 różnych parametrów 4 Analizator całkowicie bezigłowy, wykluczający kontaminację 5 Całkowity brak codziennych zabiegów płucząco - myjąco - konserwacyjnych 6 Kompletne zestawy odczynnikowe zawierające wszystkie odczynniki, kalibratory, kontrole i akcesoria niezbędne do wykonania oznaczenia 7 Otwarcie zestawu nie powoduje skrócenia terminu jego ważności 8 Oprogramowanie graficzne w systemie Windows NT MS Windows 9 Zestawienie wyników - dzienne, tygodniowe, miesięczne lub dowolnego okresu czasu 10 Hasłowe zabezpieczenie przed wejściem do oprogramowania nieupoważnionych osób 11 Certyfikat zgodności wymogami CE lub Deklaracja zgodności CE 12 Nieodpłatne naprawy serwisowe wszelkich usterek i awarii, które nie wynikły z winy użytkownika 13 Wykonawca pokrywa koszty wpięcia analizatora do systemu komputerowego |
| ............................. ,dn. .............. ............................................ Podpis i pieczęć Wykonawcy PAKIET 13 Lp. Opis parametrów technicznych analizatora Parametry oferowane potwierdzić TAK/NIE lub podać Analizator do techniki ELISA/CLIA 1.1 Wykonywanie badań w płytkach 96 dołkowych (możliwość dzielenia płytki na poszczególne studzienki) lub w formie monotestów (monotesty konfekcjonowane maksymalnie po 24 testy, zawierających wszystkie niezbędne składowe reakcji: 3 dołki reakcyjne+5 dołków zawierających reagenty) 1.2 Możliwość wykonywania jednoczasowo minimum 2 płytek ELISA lub 24 monotestów 2 Automatyczne pobieranie próbek, odczynników i rozcieńczeń 3 Rozpoznawanie próbek pacjentów za pomocą skanowania kodów kreskowych 4 Dwukierunkowego połączenie z laboratoryjnym systemem informatycznym i udostepnienie interfejsu do połączenia aparatu z LIS. Wykonawca pokrywa koszty wpięcia aparatu do systemu komputerowego. 5 Wszystkie protokoły inkubacji wykonywanych testów zintegrowane z aparatem 6 Automatyczna obróbka danych 7 Aparat fabrycznie nowy 8 Przed pierwszym użyciem instalacja i szkolenie pracowników 9 Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy uwzględniająca koszty naprawy, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych (minimum 1 x w roku) 10 Karty charakterystyki odczynników dostarczone najpóźniej wraz z pierwszą dostawą testów 11 UPS wraz z urządzeniem Zestawy ELISA do oznaczania przeciwciał IgM i IgG przeciw Borrelia w surowicy: 11 Oddzielny zestaw do oznaczania przeciwciał klasy IgG i IgM, studzienki reakcyjne zabarwione różnie na różnych klas przeciwciał w celu uniknięcia pomyłki 12 Testy zawierają kontrolę reakcji (pozytywną, negatywną) oraz kalibrator cut off 13 Kalibratory, kontrole, koniugat, diluent substrat i odczynnik zatrzymujący reakcję gotowe do użycia 14 Oznaczenie w oparciu o jeden kalibrator – kontrolę cut-off 15 Możliwość podzielenia płytki 96-dołkowej na poszczególne testy (dołki) 16 Odczynnik (bufor) do rozcieńczania surowicy dla zestawu do badania przeciwciał klasy IgM, zawiera absorbent czynnika reumatoidalnego, dzięki temu nie jest konieczna osobna absorbcja 17 Zestawy mają okres ważności co najmniej 6 miesięcy, a po otwarciu są trwałe co najmniej 3 miesiące Zestawy zawierają wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania oznaczeń 19 Studzienki reakcyjne zawierają co najmniej antygeny: VlsE, p100, p41, OspC, p18 20 Testy posiadają certyfikat CE IVD, certyfikat jakości 21 Instrukcje wykonania testów w języku polskim 22 W teście ELISA do oznaczania Borrelia wykorzystywane wyłącznie antygeny rekombinowane (zgodnie z Rekomendacjami Grupy Roboczej, Diagnostyka chorób odkleszczowych) 23 Możliwość wykonania oznaczeń obecności przeciwciał przeciw Borrelia w surowicy i płynie mózgowo-rdzeniowym za pomocą tego samego zestawu ELISA Zestawy testowe CLIA do oznaczania: przeciwciał przeciwko Mycoplasma pneumoniae oraz Chlamydophila (Chlamydia) pneumoniae. 24 Test umożliwia półilościową ocenę in vitro ludzkich przeciwciał klasy IgM lub IgG przeciwko wymienionym czynnikom 25 Możliwe wykonanie testu dla pojedynczych próbek 26 Zestawy mają okres ważności co najmniej 8 miesięcy, a po otwarciu są trwałe do końca daty ważności zestawu 27 Testy posiadają certyfikat CE IVD, certyfikat jakości 28 Instrukcje wykonania testów w języku polskim 29 Odczyt na zasadzie chemiluminescencji ............................. ,dn. .............. ............................................ Podpis i pieczęć Wykonawcy PAKIET 14 Cechy / parametry techniczne aparatu (do wykonania 23000 oznaczeń) : Parametry oferowane potwierdzić TAK/NIE lub podać 1 Aparat wyprodukowany nie wcześniej niż 2013r. 2 Parametry mierzone: pH,pCO2,pO2,Na,K,Cl,Ca,Bil,Glu,Lac,O2Hb,HHb,COHb,MetHb,tHb, SO2. 3 Podawanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary 4 Możliwość wykonania analizy z: surowicy, krwi pełnej, osocza, dializatów 5 Prosta komunikacja z operatorem-przejrzyste oprogramowanie za pomocą ikon, oprogramowanie w języku polskim 6 Możliwość wpisania szczegółowych danych demograficznych pacjenta 7 Wbudowana drukarka 8 Możliwość podłączenia do komputera 9 Graficzny wykres trendów u pacjenta 10 Odczynniki w zamkniętych oddzielnych pojemnikach, wymieniane zależnie od zużycia 11 Mapa równowagi kwasowo - zasadowej zawierająca wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych 12 Automatyczna kalibracja jedno i dwupunktowa bez użycia butli gazowych 13 Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych 14 *3 tory pomiarowe lub *4 tory pomiarowe, umożliwiające wybór poszczególnych parametrów lub wprowadzenie próbki do wybranego przez operatora toru pomiarowego 15 Bezobsługowe elektrody, niewymagające wymiany membran czy dodawania płynów . 16 Obj. próbki krwi do oznaczenia pH,pCO2,pO2 max 50ul,wszyskie parametry: max 186ul 17 Stabilność odczynników po otwarciu min 40 dni 18 Okres ważności elektrod min. 12 miesięcy. 19 Bezpłatny serwis na czas trwania umowy. 20 Firma pokryje koszty wpięcia aparatu do istniejącego systemu - modułu laboratoryjnego z pakietu INFOMEDICA firmy ASSECO Poland. |
| *niepotrzebne skreślić |
| ............................. ,dn. .............. ............................................ Podpis i pieczęć Wykonawcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 15 Lp. Cechy / parametry techniczne aparatu Parametry oferowane potwierdzić TAK/NIE lub podać 1 Aparat do elektroforezy białek (rozdział na 6 frakcji) 2 Zestaw komputerowy (komputer, klawiatura, myszka, monitor) 3 Drukarka. 4 UPS do zestawu 5 Oprogramowanie umożliwiajace odczytanie wykonanego badania. 6 Skaner do odczytywania oznaczeń. 7 Suszarka 8 Pozostały sprzęt potrzebny do obsługi w/w aparatu - należy wymienić: 8a) 8b) |
| ............................. ,dn. .............. ............................................ Podpis i pieczęć Wykonawcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 16 Lp. Parametry graniczne do zintegrowanego systemu do badań fizyko-chemicznych moczu i oceny elementów upostaciowionych moczu Spełnienie parametru Tak/Nie 1 Zintegrowany dwuaparaturowy system analityczny do badania fizykochemicznego oraz elementów upostaciowionych moczu, stojący na stole laboratoryjnym, wraz z niezbędnym wyposażeniem (komputer, UPS, drukarka). 2 Wydajność systemu min 40 moczy/godzinę. 3 Technika pomiaru oparta na cyfrowej analizie obrazu mikroskopowego bez konieczności wirowania pobranej próbki moczu na pokładzie analizatora, z dokumentacją fotograficzną min. 500 zdjęć dla każdej próbki. 4 Automatycznie określane parametry fizyko-chemiczne moczu w testach paskowych: glukoza, bilirubina, ciała ketonowe, ciężar właściwy, erytrocyty, pH, białko, kwas askorbinowy, urobilinogen, azotyny, leukocyty (esteraza granulocytów, barwa, przejrzystość). 5 Automatyczne ilościowe oznaczanie elementów upostaciowanych moczu: erytrocyty, leukocyty, zlepy leukocytów, kryształy, bakterie, wałeczki szkliste, wałeczki niesklasyfikowane, drożdże, plemniki , nabłonki płaskie, nabłonki okrągłe, śluz. 6 Oprogramowanie zawierające dodatkowe kategorie definiowane przez użytkownika np. kryształy TPO4, wałeczki tłuszczowe, Trichomonas – min 27 kategorii. 7 Objętość moczu w badanej próbce moczu maksymalnie 4 ml. 8 Zintegrowany podajnik z wbudowanym czytnikiem kodów kreskowych na min. 60 próbek ładowanych jednorazowo z możliwością doładowywania w trakcie pracy. 9 Niezależne dwie igły pipetujące (dla modułu paskowego i osadowego). 10 W razie konieczności możliwość pracy na samym module osadowym. 11 Liczba pasków testowych ładowanych jednorazowo na pokład analizatora min 300 szt., z możliwością ciągłego doładowywania bez konieczności przerywania pracy aparatu. 12 Stabilność pasków testowych na pokładzie analizatora min 5 dni. 13 Minimum trzykrotny pomiar każdego pola testowego paska z zastosowaniem trzech długości fal. 14 Analiza elementów upostaciowanych w analizatorze bez konieczności stosowania jednorazowych kuwet lub naczynek reakcyjnych. 15 Automatyczna analiza minimum 100 wykonanych fotografii mikroskopowych dla każdej próbki z możliwością weryfikacji wykonanych zdjęć na ekranie monitora. 16 Oprogramowanie analizatora w systemie Windows zintegrowane z modułem fizykochemicznym oraz częścią odpowiedzialną za osad moczu prezentujące wynik właściwości fizykochemicznych oraz wynik osadu ze zdjęciami pojedynczych elementów upostaciowanych. 17 Możliwość oceny elementów morfotycznych w płynach z jam ciała. 18 Oprogramowanie umożliwiające prowadzenie codziennej kontroli jakości wykonywanych badań. 19 Zamawiający dopuszcza analizator gdzie pomiar koloru i przejrzystości próbki jest oparty na pomiarze światła odbitego i rozproszonego w komorze przepływowej, a pomiar ciężaru właściwego metodą refraktometryczną (bez użycia pola testowego na pasku). ............................. ,dn. .............. ............................................ Podpis i pieczęć Wykonawcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 18 Lp. Parametry techniczne analizatora do badań koagulologicznych Parametry oferowane potwierdzić TAK/NIE lub podać 1 Analizator w pełni autoamtyczny do badań koagulologicznych wyprodukowany nie wcześniej niż 2019r. 2 Możliwość swobodnego dostawiania próbek w trakcie pracy analizatora, 3 podajniki po 10 próbek 3 Wbudowany komputer, obsługa poprzez kolorowy wyświetlacz dotykowy lub zewnętrzną klawiaturę i myszkę. 4 Ilość ścieżek pomiarowych: min: chronometryczna, chromogenna, turbdymetryczna. 5 Zakres badań: PT+Fibrynogen, APTT, Fibrynogen Clauss, TT, ATIII, D-Dimer, Białko C, czynniki od II do XII, czynnik VIII metodą chromogenną plazminogen, alfa-2- antyplazmina, antykoagulant tocznia, białko S i inne. 6 Możliwość oznaczenia każdej próbki jako pilne - CITO 7 Podgląd przebiegu reakcji 8 Wydajność min: 70 ozn. /godz. dla PT, 45 ozn./godz.. dla APTT 9 Pomiar stężenia fibrynogenu podczas pomiaru PT 10 Pomiar stężenia fibrynogenu metodą Claussa 11 Podawanie automatycznie wartości INR wyliczane przez aparat PT 12 Pobieranie materiału z próbki pierwotnej (probówka wyjęta z wirówki bez przelewania i naczyniek pośredniczących bez potrzeby wstępnego przygotowania. 13 Automatyczne pobieranie próbek , odczynników i rozcieńczalników potrzebnych do wykonania pomiaru 14 Podajniki na próbki przystosowany do różnego rodzaju próbek w tym pediatrycznych. 15 Oddzielne igły dozujące do osoczy i odczynników. 16 Automatyczne układy kompensacji zmętnienia pierwotnego (możliwość pomiaru osoczy lipemicznych, zhemalizowanych, żółtaczkowych). 17 Automatyczna kompensacja zanieczyszczenia toru pomiarowego i kuwety. 18 Możliwość samodzielnego programowania pomiarów w tym wybór: oznaczenie pojedyncze lub dublet lub dowolna ilość powtórzeń. 19 Możliwość automatycznego powtórzenia pomiaru przy wyniku poza zakresem referencyjnym lub będącym w zakresie wartości krytycznych 20 Indeksowania wyników poza zakresem referencyjnym lub w zakresie wartości krytycznych 21 Automatyczne rozcieńczanie próbek po przekroczeniu zakresu pomiarowego. 22 Automatyczna kalibracja z pamięcią krzywych - stabilna dla danej serii odczynników. 23 Drukowanie graficzne krzywych kalibracyjnych. 24 Program „Kontrola Jakości” z pamięcią wyników i możliwością wydrukowania (wykres Levey – Jenningasa) 25 Wbudowany czytnik kodów kreskowych dla próbek pacjentów. 26 Możliwość podłączenia zewnętrznego czytnika kodów kreskowych. 26 Zapewnienie podłączenia do sieci komputerowej LIS – komunikacja dwukierunkowa z zewnętrznym zlecaniem badań. 27 Drukowanie lub przesyłanie wyników pomiarów – zbiorczych i zarchizowanych z podana datą i godziną wykonania, zlecającym, wykonującym, peselem, zakresem, wartości referencyjnych. 28 Oprogramowania w języku polskim z możliwością podawania wyniku w dowolnej formie i dowolnych jednostkach. 29 Aplikacje odczynnikowe na aparat w języku polskim. 30 Warunki produkcji, przechowywania i transportu, nadzorowane przez posiadany system zarządzania jakością zgody z normami ISO. ............................. ,dn. .............. ............................................ Podpis i pieczęć Wykonawcy PAKIET 19 Lp. Parametry graniczne systemu biochemiczno-immunochemicznego umożliwiającego wykonywanie badań biochemicznych i immunochemicznych z jednej próbki bez konieczności manualnego przenoszenia materiału pomiędzy analizatorem biochemicznym i immunochemicznym Spełnienie parametru Tak/Nie Moduł biochemiczny 1 Nowy analizator biochemiczny o maksymalnej teoretycznej wydajności min. 800 testów fotometrycznych na godzinę i minimum 400 testów ISE na godzinę 2 Metoda pomiarowa - mokra chemia 3 Kuwety szklane wielokrotnego użytku, termostatowane powietrzem, bez konieczności okresowej wymiany przez cały okres pracy objęty umową 4 Wstawianie i usuwanie próbek i odczynników podczas pracy analizatora 5 Możliwość podawania próbek bezpośrednio do modułu biochemicznego z pominieńciem podajnika platformy zintegrowanej 6 Aparat z dodatkową chłodzoną karuzelą na próbki cito, kalibratory i kontrole umożliwiającą przechowywanie materiału w temperaturze lodówki bez dostępu światła z możliwością identyfikacji za pomocą kodów kreskowych 7 Min 60 pozycji odczynnikowych chłodzonych do temperatury lodówki 8 Potencjometryczny pomiar pośredni ISE, ze stabilnością kalibracji minimum 24 godziny 9 Minimum 10 otwartych kanałów pomiarowych 10 Zdalne monitorowanie pracy analizatora biochemicznego przez serwis 11 Możliwość oceny lipemii, hemolizy i ikteryczności próbki; detektor skrzepu 12 Elektrody wymianiane pojedynczo z trwałością min 40000 próbek Moduł immunochemiczny 13 Analizator nowy pracujący w oparciu o chemiluminescencyjną metodę pomiaru 14 Maksymalna teoretyczna wydajność minimum 400 oznaczeń na godzinę 15 Reakcja i odczyt przebiegiu reakcji w jednorazowych naczyniach pomiarowych 16 Analizator nie wymagający wodypodłaczenia do stacji uzdatniania wody 17 Praca analizatora bez konieczności użwania końcówej jednorazowych 18 Wszystkie odczynniki robocze w postaci płynnej gotowej do użycia 19 Hormony płciowe i markery nowotworowe w opakowaniach roboczych po max 60 testów 20 Min 50 pozycji odczynnikowych chłodzonych do temperatury lodówki 21 Wstawianie odczynników bezpośrednio po wyjęciu z lodówki zewnętrznej bez potrzeby wstępnego ogrzewania 22 Dodawanie i usuwanie odczynników i wszystkich materiałów zużywalnych bez przerywania ciągłości pracy analizatora 23 Możliwość tworzenia próbek wtórnych na pokładzie analizatora 24 Możliwośc podawania próbek bezpośrednio do modułu immunochemicznego z pominieńciem podajnika platformy zintegrowanej 25 Zdalne monitorowanie pracy analizatora immunochemicznego przez serwis Moduł integracyjny 26 Wydajność min 200 probówek/godzinę 27 Moduł wejścia na min 100 probówek 28 Minimum 10 miejsc na próbki cito 29 Minimum 10 miejsc na próbki "błędy" 30 Prca z próbówkami zamkniętymi, automatyczne odkorkowywanie probówek 31 Próbki transportowane do analizatorów w pojedynczych nośnikach na 1 próbkę badaną Lp. Parametry wymagane dla zastępczych analizatorów do chemii i immunochemii Spełnienie parametru Tak/Nie Analizator biochemiczny 1 Analizator biochemiczny o maksymalnej teoretycznej wydajności min. 400 testów fotometrycznych na godzinę i minimum 400 testów ISE na godzinę 2 Metoda pomiarowa - mokra chemia 3 Kuwety szklane wielokrotnego użytku, termostatowane powietrzem, bez konieczności okresowej wymiany przez cały okres pracy objęty umową 4 Aparat z dodatkową chłodzoną karuzelą na próbki cito, kalibratory i kontrole umożliwiającą przechowywanie materiału w temperaturze lodówki bez dostępu światła z możliwością identyfikacji za pomocą kodów kreskowych 5 Automatyczny podajnik na min 80 próbek 6 Min 60 pozycji odczynnikowych chłodzonych do temperatury lodówki 7 Potencjometryczny pomiar pośredni ISE, ze stabilnością kalibracji minimum 24 godziny 8 Możliwość oceny lipemii, hemolizy i ikteryczności próbki; detektor skrzepu 9 Wykorzystanie tych samych odczynników, kontroli i kalibratorów co w analizatorze głównym Analizator immunochemiczny 10 Analizator nastołowy o wydajności do 100 oznaczeń/godzinę 11 Jednorazowe kuwety w których następuje inkubacja i pomiar 12 Analizator nie wymagający wody 13 Minimum 60 miejsc na próbki pacjentów 14 Hormony płciowe i markery nowotworowe w opakowaniach roboczych po max 60 testów 15 Min 24 pozycje odczynnikowe chłodzone do temp lodówki 16 Wstawianie odczynników bezpośrednio po wyjęciu z lodówki zewnętrznej bez potrzeby wstępnego ogrzewania 17 Dodawanie i usuwanie odczynników bez przerywania ciągłości pracy analizatora 18 Zdalne monitorowanie pracy analizatora przez serwis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 W wycenie oferent winien uwzględnić podpięcie analizatorów do LIS wraz z uruchomieniem modułu autoryzacji badań laboratoryjnych i podpisów kwalifikowanych dla diagnostów laboratoryjnych pracujących w ZDL 20 dostosowanie pomieszczeń do warunków środowiskowych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ............................. ,dn. .............. ............................................ Podpis i pieczęć Wykonawcy |  |  |  |  |  |  |

PAKIET 21

| Lp. | TEST DO DIAGNOSTYKI PRZECIWCIAŁ PRZECIW CCP | Parametry oferowane potwierdzić TAK/NIE lub podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Test ilościowy ELISA z możliwością wykonania oznaczenia półilościowo z wykorzystaniem kalibratora cut-off |  |
| 2 | Min. 5 kalibratorów (gotowych do użycia) |  |
| 3 | Antygen: oryginalny rekombinowany peptyd II generacji. |  |
| 4 | Koniugat – przeciwciała antyludzkie (królicze) znakowane peroksydazą IgG. |  |
| 5 | Zestawy zawierają wszystkie odczynniki potrzebne do oznaczania. |  |
| 6 | Płytka mikrotitracyjna z oddzielnie odłamywanymi paskami mikroprobówek – każdy z min. 8 osobno odłamywanymi studzienkami reakcyjnymi opłaszczonymi antygenem. |  |
| 7 | Odczynniki znakowane kolorami (kalibratory, kontrola pozytywna, kontrola negatywna, koniugat enzymatyczny). |  |
| 8 | Kontrola pozytywna i negatywna, kalibratory, bufor do rozcieńczania próbek, substrat i roztwór stopujący gotowe do użycia. |  |
| 9 | Bufor do płukania min. 10-krotnie skoncentrowany. |  |
| 10 | Termin ważności odczynników co najmniej 10 miesięcy, płytka mikrotitracyjna po otwarciu co najmniej 4 miesiące. |  |
|  | PROFIL CELIAKIA KLASA IgA |  |
| 1 | Test paskowy do jakościowego oznaczania in vitro ludzkich autoprzeciwciał klasy IgA przeciwko dwóm różnym antygenom ; transglutaminazie tkankowej (tTG) i gliadynie (GAF 3X) (peptyd fuzyjny, analog gliadyny). |  |
| 2 | Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta. |  |
| 3 | Pasek testowy zawiera osobno naniesione antygeny w postaci linii. |  |
| 4 | Na każdym pasku testowym znajdują się linie kontrolne: linia kontroli negatywnej, kontrole koniugatów (IgA, IgG, IgM), kontrola potwierdzająca prawidłowe przeprowadzenie inkubacji i wskazujaca obecność przeciwciał klasy IgA w próbce, wykluczając tym samym zespół niedoboru przeciwciał. |  |
| 5 | Brak konieczności zużywania pasków na kontrolę lub cut-off. |  |
| 6 | Odczyt elektroniczny za pomocą programu komputerowego. |  |
|  | PROFIL CELIAKIA KLASA IgG |  |
| 1 | Test paskowy do jakościowego oznaczania in vitro ludzkich autoprzeciwciał klasy IgG przeciwko dwóm różnym antygenom ; transglutaminazie tkankowej (tTG) i gliadynie (GAF 3X) (peptyd fuzyjny, analog gliadyny). |  |
| 2 | Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta. |  |
| 3 | Pasek testowy zawiera osobno naniesione antygeny wpostaci linii. |  |
| 4 | Na każdym pasku testowym znajdują się linie kontrolne: linia kontroli negatywnej, kontrole koniugatów (IGA, IgG, IgM) oraz kontrola potwierdzająca prawidłowe przeprowadzenie inkubacji i wskazująca obecność przeciwciał klasy IgG w próbce, wykluczając tym samym zespół niedoboru przeciwciał. |  |
| 5 | Brak konieczności zużywania pasków na kontrolę lub cut-off. |  |
| 6 | Odczyt elektroniczny za pomocą programu komputerowego. |  |
|  | TESTY DO OZNACZANIA PROFILI ALERGICZNYCH |  |
| 1 | Testy paskowe. |  |
| 2 | Jeden pasek testowy przeznaczony do diagnostyki jednego pacjenta (możliwość wykonania pojedynczych oznaczeń w celu skrócenia oczekiwania na wynik badania). |  |
| 3 | Odczynniki gotowe do użycia z wyjątkiem buforu płuczącego. |  |
| 4 | Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy. |  |
| 5 | Weryfikacja reakcji krzyżowych za pomocą cross-reactive carbohydrate determinant CCD (naniesiony na każdy pasek testowy w każdym profilu alergenów). |  |
| 6 | Ocena pasków półilościowa, wynik podawany w standardowej skali sześciu klas (EAST). |  |
| 7 | Pasek testowy musi zawierać osobno naniesione alergeny na membranachw postaci linii w celu łatwej interpretacji wyniku. |  |

............................. ,dn. ..............                       	                                                                                                                                                                                   ............................................

Podpis i pieczęć Wykonawcy

PAKIET 24

Warunki niezbędne przy dostawie odczynników do wykonywania badań metodą mikrokolumnową z zakresu immunologii transfuzjologicznej (Opis 1)

| Lp | Opis parametrów – wymagania minimalne | Parametry oferowane potwierdzić TAK/NIE lub podać lepsze |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wszystkie oferowane odczynniki i materiały zużywalne do obsługi analizatora i systemu back-up od jednego producenta zapewniające walidację metody. |  |
| 2 | Przechowywanie mikrokart w temperaturze pokojowej od 18oC do 25oC. |  |
| 3 | Wszystkie odczynniki i krwinki wzorcowe gotowe do użycia, dedykowane do metody. |  |
| 4 | Mikrokarty wypełnione fabrycznie odpowiednimi odczynnikami przez producenta, zgodnie z formularzem cenowym. |  |
| 5 | Przy realizacji zamówienia odczynniki/mikrokarty dedykowane do tych samych testów dostarczane w jednej serii. |  |
| 6 | Opakowania maksymalnie zawierające 800 sztuk zamawianego asortymentu w przypadku badań określonych w poz. 1, 2,3,4,5,6 zgodnie z formularzem cenowym. |  |
| 7 | Opakowania maksymalnie zawierające 50 sztuk zamawianego asortymentu w przypadku badań określonych w poz. 7, poz.8 i w poz. 9 zgodnie z formularzem cenowym. |  |
| 8 | Opakowania maksymalnie zawierające 10 – 15 sztuk zamawianego asortymentu w przypadku badań określonych w poz. 10,12,13 zgodnie z formularzem cenowym. |  |
| 9 | W każdej dostawie i serii ulotka producenta potwierdzająca skład klonów. |  |
| 10 | W każdej dostawie i serii ulotka producenta z metodyką badań w języku polskim. |  |
| 11 | Każde jednostkowe opakowanie odczynnika, każda jednostkowa karta opisane: nazwa, seria, termin ważności. |  |
| 12 | Gwarancja dostarczenia dobrej jakości odczynników, a w przypadku stwierdzenia wady odczynnika, zostanie on wymieniony na inny wolny od wad. |  |
| 13 | Dostawa odczynników transportem monitorowanym pod względem temperatury (2-8 ºC) dotyczy oferowanych produktów wrażliwych na temperaturę (warunki przechowywania (2-8 st. C), zgodnie z zaleceniami producenta), z możliwością wydruku raportu temperatury po dostawie – jako załącznik do oferty wydruk z monitoringu. Realizacja na koszt wykonawcy. |  |
| 14 | Termin ważności odczynników dostarczanych w opakowaniach max. 800 sztuk pkt. 6 – minimum 9 miesięcy , w opakowaniach max. 50 sztuk pkt. 7 minimum 9 miesięcy, oraz w opakowaniach max 10-15 sztuk pkt. 8 minimum 6 miesięcy ; krwinki wzorcowe minimum 4 tygodnie od daty dostawy. |  |
| 15 | Dostawa odczynników do magazynu szpitala zgodnie z ustalonym harmonogramem na koszt i ryzyko dostawcy . | ----------------------------- |

| Wymagania dotyczące analizatora (Opis 2) |
| --- |
|  | Warunki graniczne wymagań techniczno-funkcjonalnych automatycznego analizatora do badań immunotransfuzjologicznych | Parametry oferowane potwierdzić TAK/NIE lub podać lepsze |
|  | Automatyczny analizator wykonujący całą procedurę badania od momentu pobrania materiału z badanej próbki do momentu przesłania wyniku do komputera w technice mikrotestów kolumnowych. |  |
|  | Automatyczny analizator musi wykonywać następujące badania w technice mikrotestów kolumnowych: grupy krwi układu ABO i RhD z użyciem odczynników monoklonalnych anty-A, anty-B, anty-DVI+, anty-DVI-, przeciwciała grupowe (izoaglutyniny) A1,B, badanie przeglądowe na obecność przeciwciał odpornościowych w pośrednim teście antyglobulinowym (PTA LISS) na 3 krwinkach wzorcowych, mianowanie przeciwciał w PTA i w teście solnym, kontrola grupy krwi przy próbie zgodności w zakresie anty-A, anty-B, anty-D kategoria DVI(-) dla biorców, oraz DVI(+) dla dawców próba zgodności w środowisku PTA LISS, weryfikacja antygenu D słabe w PTA, Bezpośredni Test Antyglobulinowy w zakresie: anty-IgG, anty-IgM, anty-IgA, anty-C3c, anty-C3d, ctl Bezpośredni Test Antyglobulinowy: oznaczenie IgG Identyfikacja przeciwciał w PTA LISS na panelu min. 11 krwinkowym oraz w teście enzymatycznym na panelu papainowanym, Identyfikacja przeciwciał w PTA LISS na panelu dodatkowym min. 6 krwinkowym oraz w teście enzymatycznym na panelu papainowanym, Oznaczanie fenotypu układu Rh: C,Cw c, E, e, K Możliwość oznaczania antygenów z innych układów grupowych np.: MNSs, Kell, Kidd, Duffy, Lewis. Różnicowanie kategorii antygenu D: II, IV, V, VI, VII DFR, DBT i R0Har. – dopuszcza się oznaczenie wykonane metodą manualną |  |
|  | Analizator wolnostojący lub analizator nablatowy dostarczony z przeznaczonym pod niego mobilnym stołem (dopuszczonym certyfikatem do pracy w medycznym laboratorium analitycznym o nośności dostosowanej do wagi kompletnego urządzenia). |  |
| 4 | Analizator pracujący w systemie wolnego dostępu Random Access. |  |
| 5 | Analizator z funkcją próbek pilnych STAT. |  |
| 6 | Wydajność analizatora – minimum 30 grup krwi z badaniem przeciwciał na godz. lub minimum 120 screeningów przeciwciał odpornościowych na godz. |  |
| 7 | Analizator o pojemności minimum 50 próbek i 30 odczynników dodatkowych. |  |
| 8 | Analizator wyposażony w komputer, ekran dotykowy, klawiaturę, mysz, skaner kodów kreskowych i UPS. |  |
| 9 | Analizator posiadający na pokładzie magazyn odczynników na 160 - 170 mikrokart, pozwalający na nieprzerwane wykonanie min. 100 badań grup krwi wraz z wykrywaniem przeciwciał w PTA. |  |
| 10 | Analizator posiadający chłodzony magazyn odczynników, pozwalający na przechowywanie krwinek wzorcowych na pokładzie przez min. 7 dni. |  |
| 11 | Analizator pracujący na probówkach o różnej średnicy 11-17 mm umieszczonych w jednym statywie. |  |
| 12 | Analizator z niezależnymi strefami załadunku próbek i pipetowania. |  |
| 13 | Pełna pozytywna identyfikacja badanych próbek i odczynników poprzez kody kreskowe zawierające numer serii i datę ważności. |  |
| 14 | Analizator posiadający system śledzenia każdej pojedynczej mikrokarty. |  |
| 15 | Akceptacja przez analizator różnych systemów kodów kreskowych, w tym ISBT 128. |  |
| 16 | Aktywny monitoring załadowanych na pokład odczynników przez oprogramowanie analizatora. Analizator zgłasza stan alarmowy jeśli ilość odczynników nie jest wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań. |  |
| 17 | System kontroli jakości dla poszczególnych modułów automatycznego analizatora (wirówki: kontrola prędkości wirowania, inkubatora: temperatura inkubacji, systemu pipetującego: objętość pipetowania) oraz odczynników. |  |
| 18 | Przygotowanie roboczej zawiesiny krwinek czerwonych bez dodatkowych jednorazowych materiałów zużywalnych. |  |
| 19 | Kompletna rejestracja czynności operatora, użytych próbek badanych i wykonanych testów. |  |
| 20 | Analizator z automatycznym systemem kontroli niezgodności aktualnych wyników z wynikami badań w archiwum. |  |
| 21 | Elektroniczny rejestr numerów serii stosowanych odczynników. |  |
| 22 | Analizator z funkcją archiwizacji wyników badań (protokół badania i obraz bezpośredni mikrokolumny). |  |
| 23 | Analizator z funkcją automatycznego startu, natychmiastowe rozpoczęcie badania po włożeniu próbki do analizatora. |  |
| 24 | Analizator wykorzystujący do logowania do systemu karty chipowe (zwiększone bezpieczeństwo procesu). Możliwość zlecania i autoryzacji badań przez różne osoby. |  |
| 25 | Analizator z funkcją badań kaskadowych – reflex |  |
| 26 | Automatyczne rozpoznawanie przez analizator skrzepów oraz zakorkowanych probówek i odczynników, co wyklucza możliwość uszkodzenia lub złamania igły. |  |
| 27 | Analizator z możliwością ciągłego doładowywania próbek, odczynników, płynów eksploatacyjnych, bez przerywania jego pracy i trwających procesów. |  |
| 28 | Analizator wykorzystujący do badań porcjowany oddzielnie do każdego badania diluent w celu zabezpieczenia przed kontaminacją. |  |
| 29 | Analizator bez konieczności wykonywania codziennej konserwacji. Konserwacja wykonywana co najwyżej raz w tygodniu. |  |
| 30 | Analizator z pojedynczą perforacją mikrokolumn (mikrokolumna po mikrokolumnie). |  |
| 31 | Automatyczne usuwanie zużytych mikrokart przez analizator. Kosz na odpady na pokładzie analizatora. |  |
| 32 | Analizator posiadający sygnalizator aktualnego stanu procesu badania. |  |
| 33 | Automatyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa przez analizator dla wszystkich wyników badań. |  |
| 34 | Analizator nie starszy niż 2015 rok (dopuszcza się używany) |  |
| 35 | Nazwa analizatora/ model/ producent/ kraj pochodzenia |  |
| 36 | W czasie jej trwania umowy Wykonawca zapewni bezpłatny autoryzowany przez producenta serwis. (z wyjątkiem uszkodzeń wynikających z winy użytkownika). |  |
| 37 | Analizator dostarczony wraz z oprogramowaniem zarządzającym pracownią serologiczną i szpitalnym bankiem krwi z niezbędnym sprzętem komputerowym i wyposażeniem: czytnikiem kodów paskowych, drukarką kodów paskowych (wraz z naklejkami) i drukarką laserową. |  |
| 38 | Oprogramowanie komputera sterującego i oprogramowanie komputera zarządzającego (serwera) urządzeniami tylko w języku polskim. |  |
| 39 | Oprogramowanie sterujące pracą analizatora zintegrowane z LSI (oprogramowaniem zarządzającym danymi). |  |
| 40 | W ramach dzierżawy analizatora Oferent musi zapewnić pełny manualny back-up pracujący na takich samych odczynnikach i wg identycznej procedury oznaczeń z wirówko-czytnikiem mikrokart zapewniającym pełną archiwizację obrazu. Warunki graniczne wymagań techniczno-funkcjonalnych sprzętu do wykonywania badań techniką manualną |  |
| a) | Wirówka zintegrowana z czytnikiem do mikrokart, odczyt wyniku badania bez wyjmowania kart z wirówki, pojemność na 24 mikrokarty, stała prędkość wirowania, stały czas wirowania, identyfikacja mikrokart oparciu o pracę czytnika na oryginalnych barkodach kart, automatyczny odczyt wyniku badania, interpretacja wyniku badania, archiwizacja wyniku badania w postaci kolorowego obrazu bezpośredniego i protokołu badania, w języku polskim, jednolite oprogramowanie z oferowanym analizatorem, współpraca z czytnikiem kodów kreskowych Szt.1 |  |
| b) | Inkubator: regulacja czasu inkubacji, pojemność na min. 24 mikrokarty, inkubacja rotora wirówki z mikrokartami Szt.1 |  |
| c) | Wirówka: pojemność na min. 12 mikrokarty, stała prędkość wirowania, stały czas wirowania, kontrola równowagi rotora Szt.1 |  |
| d) | Pipetor/Pipeta elektroniczna, sterowana mikroprocesorem, automatyczny wyrzutnik końcówek, programowanie seryjne dedykowane do metody Szt. 2 |  |
| e) | Statyw mikrokart i probówek Szt 2 |  |
| 41 | Wykonawca musi zapewnić odczynniki i materiały zużywalne w celu walidacji metody badawczej w przypadku zmiany zestawu odczynnikowo-sprzętowego na zestaw pochodzący od innego wytwórcy, zgodnie z procedurami Zamawiającego. |  |
| 42 | Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z urządzeniami instrukcji obsługi w języku polskim oraz całości dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z urządzeń |  |
| 43 | Analizator oznakowany znakiem CE, posiadający deklarację zgodności z wymaganiami wspólnoty europejskiej EC oraz wpis/ powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji – dołączyć z dostawą. |  |
| 44 | W czasie trwania umowy Wykonawca zapewni autoryzowany przez producenta serwis urządzenia z możliwością zgłaszania awarii od poniedziałku do piątku w godz. min. 08.00-18.00 , przy czym czas przyjazdu, ustalenia usterek lub uszkodzeń oraz naprawy urządzenia nie dłuższy niż 2 dni robocze od daty zgłoszenia. Czas reakcji serwisowej max 24 godz. |  |
| 45 | W czasie trwania umowy wykonawca zapewni w cenie umowy telefoniczną linię serwisową zapewniającą profesjonalne wsparcie techniczne z możliwością zdalnej diagnostyki i interwencji przez 7 dni w tygodniu w godzinach co najmniej od 8 do 20-tej. |  |
| 46 | W czasie trwania umowy wykonawca zapewni w cenie umowy walidację sprzętu nie rzadziej niż raz w roku zgodnie z obowiązującymi przepisami. |  |
| 47 | Wykonawca zapewni w cenie umowy pełne szkolenie personelu pracowni potwierdzone certyfikatem |  |
| 48 | Wykonawca nieodpłatnie zainstaluje, uruchomi i zwaliduje całość dostarczonego przedmiotu dzierżawy. |  |

| Systemu informatycznego do zarządzania pracownią serologii transfuzjologicznej i bankiem krwi z oprzyrządowaniem niezbędnym do pracy oprogramowania – (Opis 3) |
| --- |
| Lp | Opis parametrów – wymagania minimalne | Parametry oferowane potwierdzić TAK/NIE lub podać lepsze |
| 1 | Oprogramowanie do zarządzania pracownią serologii transfuzjologicznej i bankiem krwi w pełni kompatybilne z analizatorem i systemem back – up – dwukierunkowa komunikacja z urządzeniami, możliwość rejestracji i zlecania badań oraz odbioru wyników. |  |
| 2 | Oprogramowanie w języku polskim. |  |
| 3 | Stanowisko robocze z niezbędnym systemem komputerowym – 2 programowalny czytnik kodów kreskowych – 2 drukarka kodów kreskowych – min. 1, drukarka laserowa – min. 2 UPS – ilość niezbędna do zapewnienia ciągłości pracy urządzeń |  |
| 4 | Oprogramowanie umożliwia: rejestrację i zlecanie badań, edycję i wydruk wyników badań, rejestrację dokumentów szpitalnego banku krwi dostęp do historii każdego komponentu krwi, dostęp do kompletnej historii badań i transfuzji każdego pacjenta, system alarmowy - informowanie podczas rejestracji badań o ewentualnym wykryciu przeciwciał i konieczności terapii specjalnie dobranym składnikiem krwi, tworzenie i wydruk ksiąg Badań Grup Krwi i Prób Zgodności, Przychodów i Rozchodów Krwi i jej Składników zestawienia statystyczne wg składników krwi, zleceniodawców, badań, pacjentów, informowanie o stanie banku krwi, skuteczne zatrzymanie i wycofanie składników krwi po terminie ważności możliwość manualnej rejestracji i edycji wyników badań. możliwość dwukierunkowej transmisji z systemem informatycznym szpitala |  |
| 5 | Dostęp do oprogramowania i możliwości wprowadzenia danych zabezpieczony hasłami odpowiednimi dla każdego użytkownika. |  |
| 6 | Zamawiający obecnie użytkuje oprogramowanie Delphyn jako system LIS w zakresie Pracowni Transfuzjologii z Bankiem Krwi. W przypadku zaoferowania innego oprogramowania LIS Zamawiający wymaga transferu obecnie zgromadzonych wszystkich danych do oferowanego oprogramowania LIS. |  |
| Warunki graniczne wymagań oprogramowania i urządzeń do zewnątrzlaboratoryjnej autoryzacji wyników badań serologicznych (Opis 4) |
| Lp | Opis parametrów – wymagania minimalne | Parametry oferowane potwierdzić TAK/NIE lub podać lepsze |
| 1 | Program oparty się na bezpiecznym połączeniu pomiędzy dwoma komputerami, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz szyfrowanego połączenia internetowego minimum VPN (współpracujące z serwerem zarządzającym). |  |
| 2 | Program zapewniający bezpieczeństwo procesu autoryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami dla immunologii transfuzjologicznej. |  |
| 3 | Możliwość autoryzacji wyników badań z jednoczesnym podglądem obrazów z wyników reakcji |  |
| 4 | Komputer zarządzający (serwer) umieszczony w laboratorium. |  |
| 5 | Wykonawca zapewni laptop do zewnątrzlaboratoryjnej autoryzacji wyników badań |  |
| 6 | Przeniesienie dotychczasowej bazy danych wraz z archiwum, w tym obrazów reakcji programu JUMP-4IH do oferowanego systemu. Koszt przeniesienia danych ponosi Wykonawca. |  |
| 7 | Zapewnienie interfejsu pomiędzy oprogramowaniem do zewnątrzlaboratoryjnej autoryzacji wyników badań serologicznych a analizatorem i wirówko-czytnikiem |  |

............................. ,dn. ..............                       	                                                                                                                                                                            ............................................

Podpis i pieczęć Wykonawcy